## Slide 1
맑
맑
기대 효과
프로젝트 개요(폰트 변경 금지)
프로젝트 내용
목적 및 필요성
강혜빈, 김민기, 김성훈, 윤수현, 정민수, 최수영
FPGA 비전 및 AI 기반 스마트 팩토리 자율 물류 로봇 시스템
1. 실시간 가공 및 비전 추적 능력 향상: FPGA 하드웨어 파이프라인 활용으로 레이턴시 없는 고속 비전 제어 달성
2. 지능형 자율 물류 구축: RPLidar 및 스캔매칭 위치추정 기반으로 복잡한 맵 환경에서도 오차 없는 슬롯 정밀 진입 구현
3. 신뢰성 높은 모듈화 설계: FPGA-PS-Jetson-OpenRB 간 CRC8 응답 패킷 기반 사양 통신 체계 완성으로 확장성 극대화
4. 무인 스마트 팩토리 정밀 적재 공정 표준 제시: 비전, AI, 정밀 IK 로봇팔 통합으로 공정 자동화율 100% 달성
팀 구성 및 역할
• 하드웨어 플랫폼:
- Xilinx Zybo Z7-20 (Zynq-7000 FPGA + ARM Cortex-A9)
- Raspberry Pi 4 / Nvidia Jetson Nano & Orin
- OpenRB-150 (ARM Cortex-M4F) & Dynamixel 스마트 서보
- RPLidar C1 센서, Pcam 5C (OV5640), Logitech C270 웹캠, HC-SR04 초음파
• 소프트웨어 및 개발 도구:
- Vivado 2020.2 (Verilog/SystemVerilog RTL 설계)
- Vitis IDE (C/C++ PS 소프트웨어 개발)
- PyTorch / ONNX / TensorRT (MobileNetV3 AI 랙 인식)
- C/C++, Python 3, Arduino IDE, ROS/Linux 환경
- Git & Make 빌드 시스템
활용 도구
프로젝트 소감
성명 | 역할
김민기 | 팀장 / FPGA & Vitis 비전 파이프라인 (Zybo Z7-20 RTL, VDMA, UART)
강혜빈 | AI 딥러닝 랙 상태 인식 (MobileNetV3 ONNX/TensorRT 모델 개발)
김성훈 | RC 자율주행 셔틀 제어 (LiDAR 스캔매칭, A* 경로계획, PID 추종)
윤수현 | 로봇팔 역운동학(IK) 제어 및 OpenRB-150 Pick & Place 프로필 개발
정민수 | 통합 시스템 UART (CRC8 프로토콜) 제어 및 HW 인터페이스 브링업
본 프로젝트는 FPGA 비전 인식, LiDAR 기반 자율주행 셔틀, AI 객체 검출 및 6자유도 다관절 로봇팔을 결합한 스마트 팩토리 자동화 물류 시스템입니다.
• Zybo Z7-20 FPGA: Pcam 5C(OV5640) 영상 입력을 처리하여 실시간 HSV 기반 물체 추적 및 좌표 추출
• RC 자율주행 셔틀: RPLidar C1과 스캔매칭, A* 경로계획 알고리즘을 이용해 슬롯 A/B 정밀 자동 주행
• Jetson & OpenRB 로봇팔: MobileNetV3 딥러닝 기반 랙 슬롯 점유 판단 및 IK(역운동학) 기반 Pick & Place 수행
• UART 패킷 통신: CRC8 오류 검증 프로토콜을 통해 기기간 안정적인 좌표 및 상태 데이터 동기화
성명 | 내용
김민기 | FPGA HW 파이프라인부터 ARM PS SW, 로봇 시스템까지 전체 통합 과정을 경험하며 가치있는 결실을 맺었습니다.
강혜빈 | 실시간 카메라 환경에서의 AI 모델 검증과 실시간 임베디드 랙 인식 연동 기술을 깊이 배울 수 있었습니다.
김성훈 | LiDAR 스캔매칭과 자율주행 제어 알고리즘을 실기 환경에 직접 적용하며 정밀한 제어 능력을 다졌습니다.
윤수현 | Dynamixel 로봇팔의 관절 궤적 보정과 3차원 IK를 직접 구현하며 하드웨어 제어 역량을 한 층 끌어올렸습니다.
정민수 | 여러 이종 임베디드 장비 간 무결성 있는 UART 패킷 통신망을 구축하여 시스템 신뢰성을 고도화했습니다.
1. 물류 자동화 효율 증대:
수작업 물류 이송 및 적재 공정을 실시간 컴퓨터 비전 및 자율 로보틱스 시스템으로 자동화하여 생산성 향상
2. 하드웨어 가속 기반 실시간 처리 필요성:
고해상도(1080p) 영상의 실시간 색상 분류 및 객체 추적을 FPGA(PL) 파이프라인으로 구현하여 딜레이 최소화
3. 지능형 슬롯 적재 시스템 구획:
AI 카메라(Jetson)를 이용해 랙의 빈 슬롯을 실시간 파악하고, 로봇팔이 정확한 위치에 비어있는 칸을 선별하여 자동 적재
4. 신뢰성 높은 통합 제어 체계 구축:
초음파 센서(HC-SR04) 안전 가드 및 라이다 비상 회피 등 스마트 팩토리 환경에서의 정밀성 및 안전성 확보
시스템 핵심 구성 및 주요 동작 알고리즘
주요 개발 환경 및 활용 도구